## Slide 1
مقدمه
فرمول بندی
تحلیل حرارتی
شبیه سازی
پارتیشن بندی
نتیجه گیری
فصل سوم
تحلیل حرارتی سه بعدی
9/31

## Slide 2
مقدمه
فرمول بندی
تحلیل حرارتی
شبیه سازی
پارتیشن بندی
نتیجه گیری
تحلیل نیروی سه بعدی
در حالیکه جمع آوری ترافیک اتصال داخلی بین مصرف نیروی ماژول ها برای همه بلوک های عملکردی بصورت یکجا جمع آوری شد، و برای هر صد هزار دور ذخیره شد. این جمع آوری فعالیت ترافیک و مصرف نیروی پویا فقط یکبار در هنگام کل دوره آزمایش جمع میشود. این تعداد نیروها به تحلیل گر حرارتی-سه بعدی تغذیه داده می شوند که پروفایل حرارتی را می دهد.
10/31

## Slide 3
مقدمه
فرمول بندی
تحلیل حرارتی
شبیه سازی
پارتیشن بندی
نتیجه گیری
برنامه ریز-سه بعدی یک برنامه جدید برای پروفایل حرارتی جاری و لیست شبکه ماژول ها بر مبنای محدودیت ها را میدهد. برنامه جدید ممکن است یک طول اتصال داخلی متفاوت بین ماژول ها داشته باشد. بنابراین، نیروی اتصال داخلی دوباره بر اساس طول های جدید محاسبه می گردد و به مصرف نیروی پویا اضافه می شود که قبلا جمع شده بود.
11/31

## Slide 4
مقدمه
فرمول بندی
تحلیل حرارتی
شبیه سازی
پارتیشن بندی
نتیجه گیری
تحلیل حرارتی سه بعدی
برای تحلیل حرارتی، ما از یک شبکه مقاومسه بعدی استفاده می کنیم، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است. الگوریتم برنامه ریزی ما نیازمند مقادیر دمایی دقیق برای کاهش موفقیت آمیز پروفایل دمای تراشه نیست. بنابراین، ما از یک مدل حرارتی ساده شده در هنگام فرآیند برنامه ریزی برای بالا بردن سرعت محاسبه حرارتی استفاده می کنیم. چون ما در هنگام برنامه ریزی، مدل حرارتی را دفعات زیادی فراخوانی می کنیم، این می تواند زمان اجرا را بهبود بخشد. از این مدل حرارتی ما اعداد حرارتی را بدست می آوریم که نسبتا دقیق هستند.
12/31