## Slide 1
مقدمه
سخت افزار سیستم
نرم افزار سیستم
نتایج
پیشنهادات
فصل دوم
اصول طراحی سیستم
4/31
اصول طراحی

## Slide 2
مقدمه
سخت افزار سیستم
نرم افزار سیستم
نتایج
پیشنهادات
پرتوهای خورشید را می توان به دو مولفه تجزیه نمود، یکی عمود بر سطح صفحه نور خورشید و دیگری موازی با سطح، صفحه نور خورشید فقط قادر به دریافت تابش اول می باشد. بنابراین زاویه بین پرتوهای خورشید و نرمال صفحه ای که زاویه فرودیθ می باشد، باید تا حد امکان کوچک باشد. زاویه فرودθ نسبت به تغییر روزانه و تغییر فصلی تغییر می کند. بنابراین، کلکتورهای خورشیدی ثابت قادر به جذب کامل انرژی تابش خورشیدی نمی باشند.
5/31
اصول طراحی

## Slide 3
مقدمه
سخت افزار سیستم
نرم افزار سیستم
نتایج
پیشنهادات
اگر در هر موقعی، کلکتورهای خورشیدی ردیابی قادر به تنظیم موقعیت صفحه نورخورشید بر طبق مسیر خورشید برای کاهش زاویه فرودθ باشند، آنگاه در شرایط تابش یکسان، در مقایسه با صفحه های نورخورشید ثابت، قادر به جذب انرژی تابش خورشیدی بیشتری می باشند. صفحه نور خورشید سیستم ردیابی خورشیدی دو محوری ،حول دو محور متقابلاً عمود بر هم ، به نامهای محور آزیموت و فراز یا ارتفاع ،شروع به چرخیدن می کند.
6/31
اصول طراحی

## Slide 4
مقدمه
سخت افزار سیستم
نرم افزار سیستم
نتایج
پیشنهادات
سیستم ردیابی خورشیدی خودکار از دو مد برای ردیابی استفاده می کنند: مد محاسبه زمان- تاریخ و مد دوربین. اول از همه، مدل محاسبه زمان- تاریخ آن است که سیستم مقدار فرضی زاویه فراز خورشیدی و آزیموت یا جهت آن در یک روز و ساعت خاص تحت قوانین اخترشناسی در فرمولها را محاسبه نموده و سپس به منظور تنظیم زاویه صفحه نورخورشید جهت ردیابی خورشیدی، برنامه کنترل را اجرا می کند.
7/31
اصول طراحی