## Slide 1
مقدمه
فرومغناطیس
چالش ها
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
فصل دوم
پیشنهادات نیمرسانا اسپینترونیک
4/39
اسپینترونیک

## Slide 2
مقدمه
فرومغناطیس
چالش ها
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
فرومغناطیس القایی حامل
نیمرساناهای غیر مغناطیسی (به عبارتی حاوی یون های مغناطیسی نیستند) ، نظیر GaAs ، با معرفی مقدار کوچکی از یونهای مغناطیسی (مثل Mn) به صورت مغناطیسی درآمده اند. فرومغناطیس (همترازی اسپین یونهای مغناطیسی) حاصل برهم کنش با وساطت حامل میان یونهای مغناطیسی است، بدون حامل ها، فرومغناطیس رخ نمی دهد. این نوع فرومغناطیس در نیمرساناهای دوپینگ شده با یون های مغناطیسی خصوصیات نیمرسانایی را توسط فرومغناطیس کنترل می کند.
5/39
اسپینترونیک

## Slide 3
مقدمه
فرومغناطیس
چالش ها
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
شکل 1 وابستگی میدان مغناطیسی مقاومت Hall (متناسب با مغناطیس پذیری) ترانزیستور اثر میدانی را نشان می دهد که از فرومغناطیس تیپ p با ضخامت 5nm (IN0.97Mn0.03) به عنوان لایه ای از کانال استفاده می کند. دمای اندازه گیری در مجاورت دمای انتقال فرومغناطیسی لایه نیمرسانای فرومغناطیسی، 22.5K می باشد. با ورود ولتاژ گیت VG=+125 V (میدان الکتریکی 1.6) ، سوراخ هایی که برهم کنش فرومغناطیسی میانی آنها را تا حدی خالی کرده است، موجب کاهش مغناطیس پذیری کانال و محو و ناپدیدشدن هیستری می شوند.
6/39
اسپینترونیک

## Slide 4
مقدمه
فرومغناطیس
چالش ها
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
تغییر VG به -125 مغناطیس پذیری کانال را افزایش داده و هیستری به صورت جذر درمی آید. بالاخره، به محض برگشت به VG=0V ، منحنی مغناطیس پذیری مشابهی حاصل می گردد. اثبات این توضیح نشان می دهد که با استفاده از میادین الکتریکی خارجی به شیوه ای برگشت پذیر، می توان فاز فرومغناطیسی را روشن و خاموش نمود. اگرچه کنترل میدان الکتریکی فروفرومغناطیس در دماهای پائین صورت می گیرد، اما احتمالات و امکانات جدیدی برای کنترل وسایل مغناطیسی الکتریکی باز می کند.
7/39
اسپینترونیک