## Slide 1
مقدمه
چالشها و امنیت
حملات امنیتی
نتیجه گیری
  1) حملات امنیتی در لایه فیزیکی WMN
تیپ های مختلفی از حملات وجود دارد که می توانند بر لایه فیزیکی WMN اثرگذار باشند. اولاً، از آنجایی که مسیریاب های مش (روتر) می توانند در یک منطقه خارجی نصب شوند، در نتیجه مهاجم به سادگی می تواند سخت افزار چنین گرهی را تخریب نماید. همچنین، مسیریاب های مش بی سیم می توانند مداخله کنند و اطلاعات حساس را می توان از آن ها استخراج نمود. به علاوه، لایه فیزیکی می تواند متاثر از کاربرد دستگاههای جمینگ (پارازیت) رادیویی واقع شود که در کانال های فیزیکی مداخله کرده و دسترس پذیری شبکه را مختل می نمایند.
19/44
کلیات WMN
اقدامات متقابل

## Slide 2
مقدمه
چالشها و امنیت
حملات امنیتی
نتیجه گیری
  2) حملات امنیتی در لایه MAC WMN
حملات متفاوت گوناگونی نیز در لایه MAC WMNها رخ می دهد که عبارتند از:
  استراق سمع غیر فعال
  حمله جمینگ(پخش پارازیت)
  حمله CTS
  CTS Corrupt Jamming
  حمله سیلابی
  کلاهبرداری MAC
20/44
کلیات WMN
اقدامات متقابل

## Slide 3
مقدمه
چالشها و امنیت
حملات امنیتی
نتیجه گیری
  3) حملات امنیتی در لایه شبکه WMN
یک مهاجم می تواند لایه شبکه WMN را نیز هدف قرار دهد. این حملات را می توان به دو طبقه تقسیم نمود: حملات سطح کنترل ( یا مسیریابی) و سطح داده ها ( یا ارسال مسیر). حملات صورت گرفته به سطح کنترل، تابعیت مسیریابی شبکه و حملات صورت گرفته به سطح داده ها، تابعیت ارسال مسیر شبکه را هدف قرار می دهند.
حملات اصلی سطح کنترل به صورت زیر متمایز شده اند: حمله پوشینگ - سرریز جدول مسیریابی - حمله سیبیل - حمله بیزانتین - حمله سوراخ کرم - حمله سینک هول(یا سیاهچاله) - حمله خاکستری چاله - حمله محرومیت از خواب - افشای محل - حمله تزریق خطای مسیر .
21/44
کلیات WMN
اقدامات متقابل

## Slide 4
مقدمه
چالشها و امنیت
حملات امنیتی
نتیجه گیری
  4) حملات امنیتی در لایه انتقال WMN
حملات ممکن در این لایه عبارتنداز حملات سیلابی و ناهمزمانی ه عبارتی قطع کانکشن و اتصال موجود. در حمله یلابی، گره بدخواه یا خرابکار به کرار درخواست های کانکشن یا اتصال جدیدی می دهد تا زمانی که منابع مورد نیاز هر کانکشن به پایان رسیده یا به حد ماکسیمم برسند. در حمله ناهمزمانی، گره خرابکار به کرار پیام های کلاهبرداری برای یک میزبان نهایی ارسال نموده و سبب می گردد میزبان خواستار انتقال و ارسال مجدد فریم های از دست رفته شود. در صورت زمان بندی درست، یک مهاجم می تواند توانایی میزبان های نهایی برای مبادله موفق داده ها را تحلیل برده یا حتی از آن پیشگیری نماید و بدین طریق سبب گردد انرژی خود را هدر داشته و تلاش کنند از شرایط خطایی بیرون بیایند که هیچ گاه واقعاً وجود ندارند.
22/44
کلیات WMN
اقدامات متقابل