## Slide 1
1
2
3
4
5
6
مقدمه
منطقه مورد مطالعه
داده و مدل ها
اجرای الگوریتم
نتایج و بحث
نتیجه گیری
14/41
مدل طغیان سیلاب
پیش پردازش:تعیین توالی سیلاب و ریز حوضه ها
در مرحله پیش پردازش، مدل ارتفاع رقومی (DEM) منطقه مورد نظر به چندین هزار زیرحوضه رسید. زیر حوضه ها با استفاده از عملیات و توابع مربوط به TopoToolbox تعیین گردیدند. در این مطالعه، داده های آلگمن هوگترستند هلند (AHN: پایگاه اطلاعاتی ارتفاع هلند) برای داده های ارتفاعی استفاده گردید که دارای تفکیک پذیری مکانی 5 در 5 متر بوده و ارتفاع را به صو رت سانتی متر بالای NAP محاسبه می کند. هر گونه مقدار NoData (بدون داده) ( عمدتا مخازن آبی) با استفاده ارتفاع حداقل سلول های مجاور آن پوشش داده شد.

## Slide 2
1
2
3
4
5
6
مقدمه
منطقه مورد مطالعه
داده و مدل ها
اجرای الگوریتم
نتایج و بحث
نتیجه گیری
15/41
ناحیه حلقه دایک تقریبا به 35000 زیرحوضه تقسیم شد که بسته به توپ.گرافی محلی دارای اندازه متغیر بودند( برای مثال شکل 1). به طور کلی، این اندازه ها بین 100 متر مربع (در مناطقی با ناهمواری زیاد در DEM همانند مراکز شهری) و 10 کیلومتر مربع (در مناطقی با دشت های سیلابی عریض و پست) است. بعد از تعیین خط طغیان، زیرحوضه ها با آغز طغیان سیل، تحت آب گیری قرار می گیرند. هنگامی که زیرحوضه تحت سیلاب قرار می گیرد، پایین ترین نقطه حول منطقه طغیان تعیین می گردد. این نقطه ارتفاع پر شدن حوضه را نشان داده و نقطه ای است که آب از یک حوضه میکرو به حوضه مجاور سرریز می شود.

## Slide 3
1
2
3
4
5
6
مقدمه
منطقه مورد مطالعه
داده و مدل ها
اجرای الگوریتم
نتایج و بحث
نتیجه گیری
16/41
بخش جست وجو: تعیین نقشه طغیان مربوط به حجم
بعد از به وجود آوردن جدول جست و جو طی پردازش، می توان از این جدول برای براورد سطح سیل زده معادل با حجم خاص استفاده کرد. نزدیک ترین حجم به حجم ویژه در جدول بررسی می شود که ریزحوضه هایی را که بایستی آبگیری شوند علاوه بر سطوح آبی آنها را مشخص می کند. سطح آب در آخرین حوضه کوچک جهت رسیدن به حجم خاص تعدیل می گردد. حین پیش پردازش طغیان، مدل ارتفاع رقومی ایجاد جدولی می کند که از نظر محاسباتی بسیار سخت است (بسته به اندازه و تفکیک پذیری ساعت ها طول می کشد) و این که حجم مطلوب را تعیین کرده و ایجاد نقشه طغیان با استفاده از نقشه بسیار تسریع می گردد (تقریبا در عرض یک دقیقه).

## Slide 4
1
2
3
4
5
6
مقدمه
منطقه مورد مطالعه
داده و مدل ها
اجرای الگوریتم
نتایج و بحث
نتیجه گیری
17/41
مقایسه با شبیه سازی های دو بعدی
از آنجا که هیچ گونه داده های تجربی برای واسنجی و کالیبره کردن مدلها موجود نمی باشد، برخی از نتایج طغیان با نقشه های طغیان حاصل از شبیه سازی های هیدرودینامیک دوبعدی انجام شده با سوبک مقایسه گردید. سوبک به خودی خود برای منطقه مورد مطالعه به دلیل نبود داده های تجربی کالیبره نشده است. با این حال، سوبک مکررا برای شبیه سازی رویداد های سیلاب مشاهده شده در دیگر مناطق مورد استفاده قرار گرفته است و مدل اصلی برای طغیان سیلاب در هلند است. شکل 3 نشان می دهد که مدل ما حدود و شدت سیلاب هایی را نشان می دهد که نسبت به نسخه های محاسبه شده با مدل سوبک فشرده تر هستند.