## Slide 1
چکیده
مقدمه
Trojan
آشکارسازی
آزمایش
نتیجه گیری
IC های بکار رفته در تحلیل
در بسیاری از سیستم ها، مدارهای RSA کاربرد داشته و برای مهاجمین از ارزش بسیار بالایی برخوردار می باشند. Trojan اضافه شده به این مدارها در واقع یک شمارشگر ساده یا مقایسه کننده بود. درTrojan متکی بر شمارشگر، مدار Trojan چرخه ساعت را شمارش کرده و بعد از نیل به آستانه IC را از کار می اندازد. در مورد Trojan متکی بر مقایسه کننده، مدار Trojan داده های گذرگاه یا رجیستر را بر مبنای مقدار ثابتی باهم مقایسه کرده و در صورت انطباق ، روند محاسبه را تغییر می دهد.
31/40

## Slide 2
چکیده
مقدمه
Trojan
آشکارسازی
آزمایش
نتیجه گیری
مدارهایRSA
طرح RSA از الگوریتم بتوان رسانیدن ضرب و جذر دوتایی چپ به راست استفاده می کند. برای تحقق عملیات های ضرب یا جذر از معماری قابل مقیاس بندی، پایپ لاین و با پایه بالاMM استفاده می کنیم. طول اپراند، اندازه لغت و عمق پایپ لاین (خط لوله) در مدار MM به صورت پارامتری درآمده است.
32/40

## Slide 3
چکیده
مقدمه
Trojan
آشکارسازی
آزمایش
نتیجه گیری
به منظور تولید اثر توان، مدار مجدداً سنتز، شده ، تخت گردید، توان آن به حالت بهینه درآمد ، نقشه برداری شد و در نهایت توان آن موردآنالیز قرار گرفت. به علاوه، هر مرحله برای تفسیر معکوس به شبیه سازی نیاز دارد. زمان اجرای الگوریتم جذر و ضربO(n) و زمان اجرای الگوریتمMM با O(n2) نشان داده می شود. در این وضعیت زمان اجرای کلO(n3) بدست می آید. بنابراین، زمان شبیه سازی و اندازه فایلهای واسطه بکار رفته برای سوئیچینگی به سرعت افزایش می یابد.
33/40

## Slide 4
چکیده
مقدمه
Trojan
آشکارسازی
آزمایش
نتیجه گیری
مدارهایTrojan
در این آزمایشات، از سه مدار Trojan متفاوت استفاده کردیم. مدار Trojan اول شمارشگر 16 بیتی بامساحت معادل 406 گیت NAND 2 ورودی بود که تقریباً 4. 1 درصد از کل مساحت مدار مدارهای RSA را به خود اختصاص می دهد. دومین مدار Trojan مقایسه کننده متوالی 8 بیتی ساده ای با مساحت معادل 33 گیت NAND 2 ورودی بود . در نهایت، به منظور تست حدود تکنیک معرفی شده از مقایسه کننده مرکب 3 بیتی حتی ساده تری با مساحت معادل 3 گیت NAND 2 ورودی استفاده کردیم.
34/40