## Slide 1
استاد راهنما:
دانشجو:
تاریخ دفاع:
عنوان پایان نامه:ظرفیت باتری لیتیم-یون در وسایل نقلیه الکتریکی با سیستم استنتاج نورو-فازی آداپتیو

## Slide 2
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
عنوان
یک شاخص جدید ظرفیت باتری برای باتری لیتیم-یون به کار گرفته شده در وسایل نقلیه الکتریکی با استفاده از سیستم استنتاج نورو-فازی آداپتیو
فهرست
  مقدمه
  ویژگی‌های باتری لیتیم-یون
  مدل سازی سواک لیتیم-یون با استفاده از انفیس
  مجموعه داده‌ها
  فهمیدن مدل
  نتیجه گیری

## Slide 3
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
فصل اول
مقدمه
1/35

## Slide 4
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
در حال حاضر و در آینده قابل پیش‌بینی، باتری‌ها به عنوان منبع انرژی برای وسایل نقلیه الکتریکی مدرن (EVs)، شامل باتری EV (BEV)، هیبرید EV (HEV) و پیل سوختی EV (FCEV) مورد توافق هستند. این باتری‌های زیست پذیرEV شامل یک شیر تنظیم کننده اسید می­باشند (VRLA) و شامل نیکل-کادمیوم، نیکل-روی، هیبرید فلزی-نیکل، روی/هوا، آلومینیوم/هوا، سدیم/گوگرد، سدیم/ نیکل کلرید، لیتیم-پلیمر و لیتیم-یون می‌باشند.
2/35

## Slide 5
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
باطریVRLA برای عملکرد پایینEV ها به دلیل سودمندی هزینه به طور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته است؛ باطری هیبرید فلزی-نیکل برای عملکرد متوسطEV ها به دلیل انرژی مشخص خوب آن و توان مشخص خوب آن جذاب می باشد؛ و باتری لیتیم-یون برای عملکرد بالایEV ها مورد پذیرش قرار گرفته است زیراکه انرژی مشخص عالی و توان مشخص عالی را فراهم می‌آورد.
3/35

## Slide 6
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
اخیراً، دیدگاه مدلسازیANN با شامل کردن فازی-لاجیک گسترده‌تر شده است، بنابراین استفاده از یک مدل سازی سیستم استنتاج نورو-فازی آداپتیو (انفیس) برای تخمین ظرفیت باتری هیبرید فلزی-نیکل به کار گرفته شده است. این دیدگاه به درستی می‌تواند حالت ظرفیت در دسترس (سواک) مربوط به باتری هیبرید فلزی-نیکل را تخمین بزند، سواک به بی آرسی نرمالایز شده به وسیلهBAC نسبت داده می‌شود.
4/35

## Slide 7
مقدمه
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
فصل دوم
ویژگی‌های باتری لیتیم-یون
5/35
ویژگی باتری

## Slide 8
مقدمه
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
باطری لیتیم-یون از مواد درج شده کربن لیتیاد (LixC) برای الکترود منفی به جای لیتیم فلزی استفاده می‌کند، اکسید درج شده فلز گذر لیتیاد (Li1-xMyOz) برای الکترود مثبت و یک محلول ارگانیک آبی یا یک پلیمر جامد برای الکترولیت استفاده می‌شود. یون‌های لیتیم از طریق الکترولیت بین الکتردهای مثبت و منفی در حین تخلیه و شارژ عبور می‌کنند. واکنش‌های الکتروشیمی کلی به صورتLixC+Li1-xMyOz ↔ C + LiMyOz توصیف شده‌اند.
6/35
ویژگی باتری

## Slide 9
مقدمه
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
در زمان تخلیه، یون های لیتیم از الکترود منفی آزاد می‌شوند، از طریق الکترولیت عبور کرده و به الکترود مثبت می‌رسند. در زمان شارژ شدن، فرایند برعکس انجام می‌شود. مواد الکترود مثبت Li-xCoO، Li1-xNiO2 وLi1-xMn2O4 می‌باشند، که مزیت‌هایی از قبیل پایداری در هوا، ولتاژ بالا و قابلیت برگشت پذیری برای واکنش لیتیم دارد.
7/35
ویژگی باتری

## Slide 10
مقدمه
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
نوع LixC/Li1-xNiO2، که به اختصارC/LiNiO2 نوشته می‌شود و یا به سادگی نیکل بر پایه باتری لیتیم گفته می‌شود، عموماً دارای ولتاژ سل 4 وات، انرژی مشخص 120 W h/kg و توان مشخص 260 W/kg می‌باشد. نوع بر پایه کبالت انرژی مشخص بیشتری دارد ولی هزینه بالاتر دارد و نرخ خود-تخلیه آن بیشتر است. نوع بر پایه منگنز پایین‌ترین هزینه را دارد و انرژی خاص آن بین نوع کبالت و نوع نیکل می‌باشد. مزیت‌های عمومی باتری لیتیم-یون، دارا بودن بالاترین ولتاژ سل، انرژی مشخص عالی، امن ترین طراحی باطری‌های لیتیم و حلقه عمر طولانی می‌باشد.
8/35
ویژگی باتری

## Slide 11
مقدمه
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
ازآنجایی‌که محدوده پیش راندنEV به شدت بهBAC بستگی دارد، تأثیرات مربوط به آن به دلیل پروفایل جریان تخلیه و دما بسیار ضروری می‌باشد. به جای استفاده از پروفایل‌های تخلیه جریان ثابت و یا پروفایل‌های جریان تخلیهEV ساده شده ، 4 تا پروفایل جریان تخلیه EV واقعی برای ارزیابی پذیرفته شده است. شکل 1 این 4 تا پروفایل را نشان می‌دهد.
9/35
ویژگی باتری

## Slide 12
مقدمه
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
شکل 1: پروفایل جریان تخلیه­ EV در دمای 20 درجه سانتی­گراد: (a) ECE؛ (b) FUDS؛ (c) FHDS؛ (d) JM 10.15.
10/35
ویژگی باتری

## Slide 13
مقدمه
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
براساس یک باتری لیتیم-یون تجاری در دسترس، شکل 2 تأثیر دما بر روی BAC آن را تحت پروفایل‌های جریان تخلیه واقعیEV نشان می‌دهد. این شکل نشان می‌دهد کهBAC به طور قابل ملاحظه‌ای با دما تغییر می‌کند. این حساسیت دمایی بسیار شدیدتر از باتری هیبرید فلزی-نیکل می‌باشد، به این معنی که استفاده از دمای آنی به عنوان یک ورودی مدل برای باتری هیبرید فلزی-نیکل در مدل سازی باتری لیتیم-یون کافی نمی‌باشد.
11/35
ویژگی باتری

## Slide 14
مقدمه
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
شکل 2: مقایسه BAC ها در دماهای مختلف و پروفایل­های مختلف جریان تخلیه­ EV.
12/35
ویژگی باتری

## Slide 15
مقدمه
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
جدول 1: مقایسهBAC ها در پروفایل های مختلف جریان تخلیهEV در دمای 20 درجه سانتی گراد.
13/35
ویژگی باتری

## Slide 16
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
فصل سوم
مدل سازی سواک لیتیم-یون با استفاده از انفیس
14/35

## Slide 17
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
معماری پایه انفیس
شکل 3 معماری پایه انفیس را نشان می‌دهد به‌طوری‌که دو تا ورودی و یک خروجی وجود دارد. در این شکل، یک حلقه یک گره ثابت را نشان می‌دهد، در حالی که یک مربع یک گره آداپتیو را نشان می‌دهد. پارامترهای ورودی x وy می‌باشند. در لایة اول، همه گره ها از نوع گره‌های آداپتیو هستند. خروجی این لایه درجات عضویت فازی ورودی‌ها می‌باشند، در لایة دوم، گره ها از نوع گره‌های ثابت می‌باشند. با حرفM نام‌گذاری شده‌اند، و نشان می‌دهند که آن‌ها مانند یک ضرب کننده ساده عمل می‌کنند. خروجی‌های این لایه، به اصطلاح، قدرت پرتاب قوانین می‌باشند.
15/35

## Slide 18
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
در لایه سوم، گره‌ها از نوع گره‌های ثابت می‌باشند. آن‌ها با حرفN نشان داده شده‌اند، و این نشان می‌دهد که آن‌ها نقش نرمالایز کردن برای قدرت‌های پرتاب از لایه قبلی بازی می‌کنند. خروجی‌های این لایه، به‌اصطلاح، قدرت‌های پرتاب نرمالایز شده می‌باشند. در لایه چهارم، گره‌ها از نوع گره‌های آداپتیو می‌باشند. خروجی هر گره در این لایه به سادگی حاصل ضرب قدرت پرتاب نرمالایز شده و چندجمله‌ای پارامترهای ورودیf(x,y) می‌باشد. در لایه پنجم، فقط یک گره ثابت وجود دارد که با حرف S نام‌گذاری شده است. این گره مجموعه همه سیگنال‌های ورودی را اجرا می‌کند، بنابراین خروجیz را تولید می‌کند.
16/35

## Slide 19
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
شکل 3: معماری انفیس پایه.
17/35

## Slide 20
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
دو تا لایه آداپتیو در معماری انفیس وجود دارد، به عبارت دیگر، لایه اول و لایه چهارم. در لایة اول، پارامترهای قابل تغییر، به اصطلاح، پارامترهای فرضی می‌باشند. در لایه چهارم، پارامترهای قابل تغییر، به اصطلاح، پارامترهای نتیجه‌بخش می‌باشند. وظیفه الگوریتم یادگیری این است که همة پارامترهای قابل تغییر را تنظیم کند تا خروجی انفیس را با داده‌های ورودی تطبیق کند.
18/35

## Slide 21
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
مدل سواک لیتیم-یون
نکته مهم برای مدل انفیس در تخمین بی آرسی باطری لیتیم-یون، انتخاب پارامترهای ورودی و خروجی می‌باشد. البته، پارامتر خروجی ظرفیت مطلوب باتری می‌باشد. این ظرفیت می‌تواند به وسیله سوک، بی آرسی یا سواک نشان داده شود. سواک واقعاً مقدار نرمالایز شده بی آرسی می‌باشد، به ‌عبارت‌دیگر نسبت بی آرسی بهBAC . برای کاربرد EV، سواک با یک مقدار واحد یا درصد نسبت به بی آرسی بر حسب W h یاJ ترجیح داده می‌شود. تعریف اصلی از سوک، نسبت مواد فعال باقی مانده به مواد فعال کل در درون باطری می‌باشد که می‌تواند واقعاً به انرژی الکتریکی از انرژی شیمیایی تبدیل شود.
19/35

## Slide 22
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
اگرچه پارامترهای شیمیایی باتری به طور مستقیم می‌توانند ویژگی‌ها و ظرفیت‌های باتری را توصیف کنند، ولی آن‌ها برای بودن به عنوان پارامترهای ورودی برای کاربردEV غیرعملی می‌باشند. از دیدگاه کاربرد EV، پارامترهای ورودی بایستی به آسانی قابل اندازه‌گیری و از لحاظ الکتریکی قابل نمایش باشند، از قبیل ولتاژ پایانه باتری، جریان تخلیه، ظرفیت و دمای تخلیه. قبلاً، ولتاژ پایانه آنی باتری به عنوان پارامتر ورودی برای تخمین بی آرسی انتخاب شده است.
20/35

## Slide 23
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
در هر حال، استفاده از این پارامتر عموماً شامل مسئله آشفتگی می‌شود. شکل 4 روابط بین ولتاژ پایانه آنی باطری و سواک تحت پروفایل‌های مختلف جریان تخلیهEV را در دمای 20 درجه سانتی‌گراد نشان می‌دهد. برای بهبود صحت تخمین و جلوگیری از مسئله آشفتگی، توزیع های ظرفیت تخلیه/احیا، به جای جریان تخلیه آنی به عنوان پارامترهای ورودی استفاده شده‌اند. همچنین، ازآنجایی‌که حساسیت دمایی باطری لیتیم-یون مهم می باشد، توزیع های دما به عنوان پارامترهای ورودی انتخاب شده‌اند.
21/35

## Slide 24
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
شکل 4: تاثیر ولتاژ پایانه­ باتری روی سواک در پروفایل­های مختلف جریان تخلیه­ EV در دمای 20 درجه سانتی­گراد: (a) ECE؛ (b) FUDS؛ (c) FHDS؛ (d) JM 10.15.
22/35

## Slide 25
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
شکل 5 مدل لیتیم-یون برای تخمین سواک با استفاده از انفیس را نشان می‌دهد. 7 تا پارامتر ورودی، شامل 4 تا توزیع های ظرفیت تخلیه شده، 1 ظرفیت احیا و 2 تا توزیع های دما، به متغیرهای زبانی فازیفای شده‌اند و باXik(t) علامت گذاری شده‌اند، جایی که i=1,…7 وk=1,2 می‌باشد. خروجی مدل سواک مطلوب می‌باشد، که بین صفر و یک قرار دارد. بنابراین، تمام فرآیند می‌تواند به عنوان یک نگاشت غیرخطی از فضای ورودی دیده شود، که شامل توزیع های ظرفیت تخلیه شده/ احیا و توزیع های دما می‌باشد، و این نگاشت به فضای خروجی می‌باشد.
23/35

## Slide 26
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
شکل 5: مدل لیتیم-یون برای تخمین سواک
24/35

## Slide 27
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
فصل چهارم
مجموعه داده ها
25/35

## Slide 28
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
مجموعه داده‌ها
یک باتری تجاری لیتیم-یون در دسترس برای آزمایش استفاده شده است. این باتری ولتاژ اسمی3.6 V و ظرفیت اسمی15 Ah و نرخ تخلیه 0.2C دارد. این ظرفیت اسمی صرفاً یک مقدار مرجع می‌باشد، زیراکه نرخ تخلیه واقعی در یکEV معمولاً خیلی بزرگ‌تر از0.2C می‌باشد. همچنان که قبلاً گفته شد، BAC به صورت مقدار الکتریسیته در حالت کاملاً شارژ شده می‌باشد که می‌تواند در یک پروفایل جریان تخلیه مشخص و در یک دمای مشخص آزاد شود تا زمانی که به ولتاژ برش مشخص شده3 V رسیده شود.
26/35

## Slide 29
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
شکل 6: سیستم آزمایش باتری برای جمع آوری داده ها.
27/35

## Slide 30
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
فصل پنجم
فهمیدن مدل
28/35

## Slide 31
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
مدل سواک مطرح‌شده به آسانی می‌تواند به عنوان یک شاخص عملی بی آرسی با استفاده از میکرو- کنترلر کم‌هزینه فهمیده شود. شکل 10 نمودار مربوطه فهم را نشان می‌دهد. سخت‌افزار اصلی این شاخص یک میکرو- کنترلر می‌باشد، از قبیل اینتل 80C193، که شامل همه توابع مورد نیاز شامل تبدیلA/D یک قطعه میکرو-کامپیوتر می‌باشد. نرم‌افزار این شاخص عمدتاً شامل 3 تا جزء می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر، واحد دسته‌بندی، واحد اتحاد و واحد انفیس.
29/35

## Slide 32
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
واحد دسته‌بندی جریان تخلیه را به 4 تا محدوده جریان از پیش تعریف‌شده دسته‌بندی می‌کند، برای اینکه جریان احیا را شناسایی کند و دما را به 2 تا محدوده از پیش تعریف شده دسته‌بندی کند. واحد اتحاد برای به‌انضمام درآوردن جریان‌های تخلیه/ احیا می‌باشد، بنابراین، برای تولید توزیع های ظرفیت تخلیه/ احیا می‌باشد. نهایتاً، واحد انفیس برای تخمین سواک به‌وسیلة مدل مطرح شده می‌باشد. مشخص است که مجموعه زبان جا داده شده در میکرو-کنترلر می‌تواند همه این توابع را بفهمد.
30/35

## Slide 33
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
شکل 7: فهم مدل مطرح شده.
31/35

## Slide 34
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
فصل ششم
نتیجه گیری
32/35

## Slide 35
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
این مقاله یک مدل جدید سواک برای تخمین صحیح بی آرسی مربوط به یک باتری لیتیم-یون برایEV های مدرن را مطرح می‌کند. نکته مهم این است که این مدل از توزیع های ظرفیت تخلیه/ احیا و توزیع های دما به عنوان پارامترهای ورودی و سواک عنوان پارامتر خروجی استفاده می‌کند.
33/35

## Slide 36
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
علاوه بر این، پروفایل‌های جریان تخلیه واقعیEV برای فرمول بندی مدل مطرح شده استفاده شده‌اند. با مقایسه کردن سواک های به دست آمده از این مدل و سواک های واقعی به دست آمده در آزمایشات، مدل مطرح شده اعتبارسنجی شده است تا یک صحت بالاتری را فراهم آورد.
34/35

## Slide 37
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
پیشنهادات
پیشنهادات
لطفا سوالات و پیشنهادات خود را مطرح فرمائید.
35/35

## Slide 38
مقدمه
ویژگی باتری
مدل سازی
مجموعه داده ها
فهمیدن مدل
نتیجه گیری
با تشکر از توجه شما