## Slide 1
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج و بحث
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
فصل سوم
مواد و روش ها
9/33

## Slide 2
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج و بحث
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
ابزارها و معرف های شیمیایی (واکنشگرها)
محلول اصلیSudan red 7B (Merck, Darmstadt, Germany) از طریق انحلال مقدار موردنیاز ماده جامد در آب مقطر دومرحله ای (دوگانه) تهیه گردید. محلول های تست به صورت روزانه از طریق تقطیر محلول اصلی تا رسیدن به غلظت های مطلوب تهیه می شدند. اندازه گیریهای pH با استفاده از pH/ یون سنج مدل 682 انجام و تحقیقات و مطالعات جذب سطحی با استفاده از مدل اسپکتروفوتومتر Jusco UV-Visible اجرا گردید. کلیه مواد شیمیایی شامل KOH, HNO3, KCl ازMerck (Darmstadt, Germany) می شوند.
10/33

## Slide 3
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج و بحث
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
اندازه گیری جذب رنگ
غلظت های SR7B در محلول به روش کمی با استفاده از معادلات رگرسیون خطی به دست آمده از طریق ترسیم منحنی کالیبراسیون برروی رنج غلظت ها تخمین زده شدند. ظرفیت جذب سطحی رنگ ماده جاذب در بازه های زمانی 0-35 دقیقه و در دماهای مختلف (60- 10 درجه سانتی گراد) تعیین گردید. مقدار رنگ جذب شده توسط جاذب، qe (mg g−1 )، با رابطه موازنه جرم زیر محاسبه گردید:
qe = (C0 − Ce) V/W
11/33

## Slide 4
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج و بحث
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
تهیهSNPC
نانولوله های کربن چند دیواره پوشیده شده با نانوسیلور به روش آبکاری شیمیایی تهیه شدند. ابتدا 1.0 گرم از MWNT های تصفیه شده و عاملی با 50 میلی لیتر محلول مخلوط متشکل از 38 درصد فرمالدهید، اتیل الکل مطلق و آب مقطر دومرحله ای مخلوط گردید.
12/33