## Slide 1
مقدمه
کانال بی سیم
امنیت 802.11
نتیجه گیری
فصل چهارم
بهبود امنیت 802.11 با استفاده از احراز هویت بر مبنای کانال
16/35
امنیت بی سیم
امنیت 802.11 i

## Slide 2
مقدمه
کانال بی سیم
امنیت 802.11
نتیجه گیری
کلاهبرداری برای DoS در 802.11
راه اندازی حملات Spoofing یا کلاهبرداری در بسیاری از شبکه های بی سیم بسیار راحت می باشد. به طور مثال، در شبکه های 802.11، برای دستگاه تغییر آدرس کنترل دسترسی به رسانه (MAC) با صدور و انتشار فرمان ifconfig راحت می باشد. این یک مسئله خطرناک می باشد، زیرا بسیاری از فریم های کنترل و مدیریت در شبکه های 802.11 احراز هویت نشده اند. این مسئله حاکی از آن است که دستگاه آواره با تغییر آدرس MAC می تواند از دستگاه دیگر کلاهبرداری کرده و سبب بروز حملات DoS شود.
17/35
امنیت بی سیم
امنیت 802.11 i

## Slide 3
مقدمه
کانال بی سیم
امنیت 802.11
نتیجه گیری
به طور مثال، یک مهاجم می تواند فریم های تغییر احراز هویت و تغییر تداعی ارسال نماید، زیرا اینها توسط 802.11i حفاظت نمی شوند و بدین طریق سبب وقفه های مکرری در لینک های معتبر 802.11 می شود. در گونه دیگر، مهاجم می تواند پیام های EAPOL-Start یا EAPOL-Logoff در پروتکل احراز هویت 802.1X را جعل کند، که این کار مانع از موفقیت احراز هویت 802.1X و قطع درخواست کننده می شود.
18/35
امنیت بی سیم
امنیت 802.11 i

## Slide 4
مقدمه
کانال بی سیم
امنیت 802.11
نتیجه گیری
احراز هویت بر مبنای کانال
در این بخش از منحصر به فردی کانال Alice-Bob به عنوان تائید کننده اعتبار جهت تمایز بین فرستنده مجاز و غیر مجاز استفاده می کنیم. برای تشریح روش استفاده از خصوصیت همبستگی زدایی فضایی سریع جهت تائید و احراز هویت فرستنده، پروتکل بازشناسی یا شناسایی فرستنده را در نظر بگیرید که Bob به دنبال تائید فرستنده بودن Alice می باشد. فرض کنید Alice اغلب برای اطمینان از انسجام و پیوستگی زمانی بین پیام های متوالی اغلب به اندازه کافی برای Bob پیام ارسال می کند و اینکه قبل از ورود Eve،Bob کانال Alice-Bob را تخمین زده است. حال، Eve امیدواراست Bob را متقاعد کند که او Alice است.
19/35
امنیت بی سیم
امنیت 802.11 i