## Slide 1
1
2
3
4
5
6
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
نتایج و بحث
نتیجه گیری
پیشنهادات
8/34
فصل سوم
مواد و روشها

## Slide 2
1
2
3
4
5
6
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
نتایج و بحث
نتیجه گیری
پیشنهادات
9/34
نمونه ذغال سنگ و شرایط کشت سویه های باکتریایی
نمونه ذغال سنگ مورد استفاده در این آزمایش از منطقه ای در اندونزی موسوم به MTWL-7 جمع آوری گردید و کل گوگرد آن 2.15% بود که در دمای 120 درجه به مدت 20 دقیقه استریلیزه گردید.پودر های پیریت مورد استفاده در آزمایش ها از نمونه های ذغال سنگ برداشته شد و نمونه ها با XRD تجزیه تحلیل شد. A. caldus بر گرفته شده از چشمه آب گرم اسیدی در استان یان نان در جنوب شرق چین در محیط شور بازی استارکی همراه با پودر گوگرد، پیریت، ذغال سنگ و تیوسولفات کشت شد و اسیدیته اولیه محیط کشت به ترتیب 2.5, 2.5, 2.5 و 4.8 بود. سویه های اکلادوس در یک محفظه 250 میلی ایتری حاوی 100 میلی لیتر محیط کشت رشد یافته و در دمای 40 درجه با همزنی 170 دور در دقیقه انکوبات شد.

## Slide 3
1
2
3
4
5
6
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
نتایج و بحث
نتیجه گیری
پیشنهادات
10/34
آزمایش گوگرد زدایی زیستی ذغال سنگ
فرایند های گوگرد زدایی زیستی در فلاسک هایی با ظرفیت حجمی 100 میلی لیتر در 250 میلی لیتر محیط اب نمک بازی، 10 درصد w/v تراکم خمیر،اندازه ذرات 65- تایلر مش،غلظت اولیه سلول 1.0×106 بر میلی لیتر ،زمان فراوری 30 روز انجام شد. هر 4 روز یک بار مقادیر اسید و غلظت اهن سیستم گوگرد زدایی زیستی تعیین شد. در انتهای ازمایش گونه های ذغال سنگ تهیه شده سپس گوگرد کل و مقدار نسبی گوگرد در نمونه های ذغال سنگ اندازه گیری شد.

## Slide 4
1
2
3
4
5
6
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
نتایج و بحث
نتیجه گیری
پیشنهادات
11/34
آزمایش فرو شویی زیستی پیریت
برای فروشویی پیریت،سلول های A. caldus به فلاسک های 250 میلی لیتری حاوی 100 میلی لیتر محیط کشت استریلیزه و 3 گرم پیریت تلقیح شدند و سپس در دمای 40 درجه با 170 دور بر دقیقه هم زده شده و زمان فراوری 40 روز بود. هر 4 روز یک بار مقادیر اسیدیته و اهن سیستم فروشویی زیستی تعیین شد از سوی دیگر یک نمونه 10 میلی لیتری از محفظه گرفته شده و در 4000 دور بر دقیقه به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ شدند. اجزای جامد با همین فرایند آماده و با روشFT-IR و SEM و XANES به منظور تثبیت تبدیلات اناسی پیریت تحلیل شدند. آزمایشات فروشویی با 3 تکرار تحت شرایط مشابه انجام شد.