## Slide 1
1
2
3
4
5
6
مقدمه
جمع آوری مه
برنامه زمانی پروژه
ابعاد خاص
چشم اندازهای آینده
پیشنهادات
3/41
شرایط اقلیمی
مه ،ابری با تماس فیزیکی به سطح زمین می باشد. قطر قطره مه معمولا بین حدود 1 میکرومتر تا حدود 10s میکرومتر می باشد. چندین فرایند تشکیل مه وجود دارند که از این فرایند ها تنها دو نوع در این جا به طور مختصر مورد بحث قرار گرفته اند. در روش نخست ابرهای نزدیک به سطح زمین در روی توده آب سرد مثلا جنوب شرق اقیانوس آرام ایجاد شده و ارتفاع قاعده ابر حاصله بالای سطح و ضخامت ابر متغیر از چند ده تا صدها متر می باشد. در صورتی که چنین ابری توسط بادهای منطقه ای در جهت کوهستان های ساحلی جا به جا شوند، مه همرفتی در منطقه کوهستانی رخ می دهد.

## Slide 2
1
2
3
4
5
6
مقدمه
جمع آوری مه
برنامه زمانی پروژه
ابعاد خاص
چشم اندازهای آینده
پیشنهادات
4/41
دیگر روش تولید مه سرد شدن آدیآباتیک توده های رطوبت هوا طی انتقال پایین دامنه ای انها می باشد. اقیانوس ها از منابع اصلی رطوبت می باشند طوری که ترکیب یک اقیانوس با منطقه کوهستانی نزدیک به ساحل می تواند محیط و سیستمی مطلوب برای جمع آوری آب از چنین مه اروگرافیکی (کوهستانی) باشد.

## Slide 3
1
2
3
4
5
6
مقدمه
جمع آوری مه
برنامه زمانی پروژه
ابعاد خاص
چشم اندازهای آینده
پیشنهادات
5/41
ملاحظات فنی
جمع آوری مه آب یک تکنولوژی ساده است. یک فیلتر ی صافی در معرض تمسفر قرار گرفته و مه توسط باد به درون آن رانده می شود. بخشی از قطرات و ذرات مه روی صافی تحت فرایند فشردگی رسوب می کنند. با ورود بیشتر قطرات مه، این قطرات با هم ترکیب شده و ایجاد قطرات بزرگ تری می کنند که به درون ناودان های ابراهه ای جریان یافته و در نهایت به درون مخزن ذخیره ای وارد می شوند. از نظر شکل و اندازه و نیز مواد مورد استفاده در آن بین سیستم های جمع آوری کننده آب تفاوت های اساسی وجود دارد.

## Slide 4
1
2
3
4
5
6
مقدمه
جمع آوری مه
برنامه زمانی پروژه
ابعاد خاص
چشم اندازهای آینده
پیشنهادات
6/41
کلکتور بزرگ مه به طور گسترده ای برای جمع آوری مه آب مورد استفاده قرار میگیرد. اساس کار این کلکتور شبیه SFC است. با این حال دارای اندازه بسیار بزرگ تر است. در بسیاری از موارد، ارتفاع این کلکتورها 4 متر و عرض آنها 10 متر می باشد. لبه پایین دستگاه که با یک ناودان ضمیمه شده است بایستی تا حد ممکن برای افزایش سرعت جمع آوری آب تا حدممکن بالای سطح زمین قرار گیرد. در طراحی SFC، دستگاه جمع کننده روی یک پایه سخت قرار می گیرد. برای LFC، فیلتر جمع آوری کننده توسط یک چارچوب متشکل از کآبل هایی پشتیبانی می شود که بین دو تیرک عمودی قرار می گیرند. شکل 1 یک LFC در اسپانیا را نشان می دهد.