## Slide 1
1
2
3
4
5
6
چکیده
مقدمه
انتقال رسوب
فرسایش استانه سطحی
نتیجه گیری
پیشنهادات
9/32
فصل سوم
جریان سطحی و انتقال رسوب در سطوح زبر

## Slide 2
1
2
3
4
5
6
چکیده
مقدمه
انتقال رسوب
فرسایش استانه سطحی
نتیجه گیری
پیشنهادات
10/32
زبری ناشی از ناهنجاری های تصادفی بر روی سطح خاک غالبا به بهترین شکل به صورت توزیع نرمال ارتفاعات نسبت به میانگین تعریف شده و با انحراف نعیار و یا زبری تعیین می شود. یک سری اشکال مختلف از زبری سیستماتیک به دلیل عملیات شخم و یا در مقیاس بزرگ تر به دلیلی تراس بندی وجود دارد. جهت ان ها با توجه به جهت شیب یا دامنه از اهمیت زیادی به خصوص برای ناهمواری های خطی در امتداد پشته های شخم برخوردار است.

## Slide 3
1
2
3
4
5
6
چکیده
مقدمه
انتقال رسوب
فرسایش استانه سطحی
نتیجه گیری
پیشنهادات
11/32
وابستگی مقیاس زبری به طور کامل مطالعه نشده است با این حال این مسئله به وضوح بدیهی است که زبری در یک سری مقیاس ها اتفاق می افتد و زبری طبیعی ممکن است دارای ساختار فراکتال و یا مشابه باشد.و گاهی مواقع زبری های RMS بزرگ تر با شبکه جغرافیایی درشت تر اندازه گیری می شود. در مقیاس های درشت تر زبری سطوح طبیعی به درون عناصر چم انداز نظیر خندق های موقت و دره های رودخانه تلفیق می شود. مناطق زراعی همچنین عناصر زبری سیستماتیک را نشان می دهند که بیشتر در مقیاس های کرت های شخم و نیز سیستم های تراس بندی مشهود تر است.

## Slide 4
1
2
3
4
5
6
چکیده
مقدمه
انتقال رسوب
فرسایش استانه سطحی
نتیجه گیری
پیشنهادات
12/32
چاله ها موجب ماندابی شدن رواناب شده و اگر رواناب خالص وجود داشته باشد و به طور پیوسته تداوم پیدا کند به وضوح به هم متصل شده و تشکیل مسیر های جریان می دهند. بهد از انتها ی بارندگی نفوذ به درون چاله ها با افزایش زهکشی افزایش پیدا می کند. این می تواند به تفکیک دو نوع زبری بیانجامد. زبری در عرض دامنه یا شیب که از طریق ترانسکت های گذاشته شده در عرض شیب و در امتداد جهت خطوط تراز کلی اندازه گیری می شود و مربوط به ارتباط جریان رو به پایین در امتداد یک سری از چاله هاست و زبری در طول شیب (که از ترانسکت های بزرگ تر گذاشته شده در امتداد شیب اندازه گیری می شود) و بیشتر موجب ایجاد اب های راکد و ماندابی می کند.